## Slide 1: Uso de CMC en la Granulación de Fertilizantes
Calferquim S.A.S.

## Slide 2: ¿Qué es la CMC?
La Carboximetilcelulosa (CMC) es un polímero aniónico biodegradable.
Se disuelve en agua actuando como un excelente aglutinante líquido.
Modifica la tensión interfacial para unir partículas minerales.
Es no tóxica y mejora la retención hídrica del suelo agrícola.

## Slide 3: Beneficios de su Uso
Reducción de polvo: Elimina riesgos de inhalación y pérdidas.
Evita el apelmazamiento: Mejora el almacenamiento y transporte.
Alta eficiencia: Permite usar dosis muy bajas (0.1 – 3%).
Liberación controlada: Puede actuar como disgregante en el suelo.

## Slide 4: Mecanismo de Cohesión
Fase Húmeda: Forma puentes líquidos que absorben impactos.
Fase de Secado: El agua se evapora y el polímero precipita.
Puentes Sólidos: Crea redes tridimensionales inquebrantables.
Enlaces Químicos: Genera fuerte adhesión por puentes de hidrógeno.

## Slide 5: Limitaciones y Riesgos
Sensibilidad iónica: El ion Ca²⁺ causa gelificación o precipitación.
Mayor costo: Es más cara frente al estándar industrial (lignosulfonato).
Higroscopicidad: Absorbe humedad ambiental, exigiendo control.
Sobre-aglutinación: Alta viscosidad puede bloquear poros y solubilidad.

## Slide 6: Viabilidad por Mineral
Silicatos de Mg (Talco): Excelente candidato, sin interferencia iónica.
Caliza y Dolomita: Viables por su bajísima solubilidad en agua.
Yeso (CaSO₄): Riesgo alto por liberación continua de iones Ca²⁺.
Kieserita: Inviable en granulación húmeda por alta solubilidad.

## Slide 7: Conclusiones
La CMC es una alternativa ecológica de alto rendimiento mecánico.
Mantiene la pureza del fertilizante al no requerir altas cargas inertes.
Requiere selección estricta de viscosidad y grado de sustitución.
Impulsa la transición hacia fertilizantes de precisión.