## Slide 1: Analisis SGC: Resolucion 150 vs Propuesta Borrador
Direccion Tecnica y Calidad

## Slide 2: Introduccion

## Slide 3: Proposito del Analisis
Comparar las exigencias del sistema de calidad entre la Resolucion 150 de 2003 y el Borrador de propuesta.
Identificar los cambios de fondo para fabricantes, formuladores, envasadores e importadores/distribuidores.
Traducir el cambio normativo a decisiones operativas para el SGC.
Notes: Mensaje de apertura: la Borrador no solo actualiza requisitos, cambia la logica de control desde documentos aislados hacia gestion integral verificable.

## Slide 4: Seccion 1: Cambio de Enfoque Regulatorio

## Slide 5: De Cumplimiento Documental a Cumplimiento de Sistema
R150 (2003)
Predominio de requisitos contractuales y formales.
Verificacion centrada en existencia de documentos y condiciones basicas.
Menor estandarizacion de procedimientos internos.
Borrador (Propuesta)
Enfoque en procesos, trazabilidad e inocuidad.
Exige procedimientos, formatos y registros operativos.
Integra control documental con verificacion en campo (Anexo I-B).

## Slide 6: Implicacion Directa para la Empresa
El cumplimiento deja de ser “tener archivo” y pasa a “demostrar implementacion”.

## Slide 7: Seccion 2: Comparativo Ejecutivo por Tema

## Slide 8: Principales Diferencias R150 vs Borrador
Aspecto | R150 | Borrador | Cambio Clave
Documentacion inicial | Contratos y soportes fisicos | Identificacion de laboratorio y responsable en sistema | Simplificacion formal + trazabilidad digital
Laboratorio de control | Uso de laboratorios registrados en escenarios puntuales | Obligatorio laboratorio propio o contratado registrado ICA | Endurecimiento del requisito tecnico
Frecuencia de control interno | Sin periodicidad explicita anual | Analisis anual obligatorio con soportes | Vigilancia continua de calidad
Procedimientos | Procesos basicos documentados | 18 procedimientos con formatos y registros | Modelo GMP/GDP formal
Residuos/barreduras | Sin prohibicion expresa detallada | Procedimiento obligatorio + prohibicion de uso en fertilizantes | Enfoque de inocuidad y ambiente

## Slide 9: Seccion 3: Laboratorio y Soporte Analitico

## Slide 10: Requisito Central de la Borrador
Todo control de calidad interno debe apoyarse en laboratorio registrado ante ICA.
Si el laboratorio es contratado, la relacion debe estar claramente declarada.
Para importados, los analisis del exterior tambien deben cumplir condicion de registro ICA.

## Slide 11: Impacto para el SGC
Mayor robustez y comparabilidad de resultados analiticos.
Menor riesgo de rechazo de soportes tecnicos en tramite y auditoria.
Necesidad de control permanente sobre vigencia y alcance del registro del laboratorio.

## Slide 12: Seccion 4: Procedimientos Operativos Exigidos

## Slide 13: Formalizacion de Buenas Practicas (GMP/GDP)
Cadena Operativa
Control de proveedores.
Balance de materias primas.
Codificacion y liberacion de lotes.
Muestreo y contramuestras.
Postproduccion y Mercado
Servicio al cliente (PQR).
Parametros de tiempos de atencion.
Trazabilidad para respuesta a incidentes.
Soporte para retiro de producto.

## Slide 14: Lectura Estratégica
La Borrador convierte procedimientos sueltos en un sistema integrado, auditable y con evidencia recurrente.

## Slide 15: Seccion 4A: Los 18 Pilares Procedimentales (Borrador)

## Slide 16: Checklist de Cumplimiento ICA (Anexo I-A/I-B)
# | Pilar
1 | Control de proveedores
2 | Balance de materias primas
3 | Codificacion de lotes
4 | Procedimientos de muestreo
5 | Liberacion de lotes
6 | Almacenamiento de contramuestras
7 | Mantenimiento de equipos
8 | Calibracion
9 | Limpieza

## Slide 17: Checklist de Cumplimiento ICA (Anexo I-A/I-B)
# | Pilar
10 | Manejo de residuos/barreduras
11 | Capacitacion del personal
12 | Control documental
13 | Retiro de producto / trazabilidad
14 | Servicio al cliente (PQR)
15 | Auditorias internas
16 | Gestion del laboratorio
17 | Controles del proceso de produccion
18 | Mantenimiento de instalaciones e higiene

## Slide 18: Clave de Interpretacion
Estos 18 puntos son la base de verificacion para demostrar implementacion real del SGC.

## Slide 19: Seccion 5: Inocuidad, Residuos y Riesgo

## Slide 20: Nuevas Exigencias de Inocuidad
Procedimiento documentado para manejo de barreduras y residuos liquidos (NA).
Prohibicion expresa de destinar barreduras a elaboracion de fertilizantes.
Segregacion y disposicion controlada para evitar contaminacion cruzada.

## Slide 21: Riesgo de Incumplimiento
Hallazgos de inocuidad pueden comprometer continuidad de operaciones y registros.

## Slide 22: Seccion 6: Visita Tecnica y Evidencia

## Slide 23: Estandarizacion del Control en Borrador
Componente de visita | Enfoque R150 | Enfoque Borrador
Instalaciones y croquis | Revision general | Verificacion detallada de coherencia operativa
Flujo de proceso | Comprobacion basica | Validacion por etapas y controles
Sistema documental | Existencia de documentos | Evidencia de implementacion con registros
Muestreo/contramuestras | Mencion parcial | Requisito trazable y verificable

## Slide 24: Conclusión de Auditoría
El inspeccionado debe demostrar ejecucion real, no solo disponibilidad documental.

## Slide 25: Seccion 7: Implicaciones para CALFERQUIM

## Slide 26: Prioridades de Adaptacion del SGC
Consolidar la gobernanza documental de los 18 pilares.
Asegurar trazabilidad completa lote -> analisis -> liberacion -> mercado.
Mantener evidencia anual de control de calidad con laboratorio registrado ICA.
Integrar residuos/barreduras en control operativo y ambiental.

## Slide 27: Resultado Esperado
Transicion ordenada a un cumplimiento auditable, digital y sostenible bajo SimplifICA.

## Slide 28: Conclusion

## Slide 29: Mensaje Final
Lo que cambia
Borrador eleva el estandar tecnico y procedimental del sistema de calidad.
El foco regulatorio se mueve hacia evidencia operacional continua.
Lo que se requiere
Mantener documentos controlados + registros vivos + trazabilidad demostrable.
Gestionar el SGC como sistema activo de riesgo y cumplimiento.
Notes: Cierre sugerido: alinear plan de implementacion por fases, responsables y evidencias criticas para auditoria ICA.